Приложение № 2

к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ (АТС)

Москва

2016 г.

# Предварительные замечания

Требуется поставить оборудование Автоматической телефонной станции (АТС), приобретаемого в качестве резервного оборудования к уже эксплуатирующемуся в организации.

1. Все поставляемые товары и пуско-наладочные работы должны соответствовать требованиям, сформулированным в подразделе «Перечень поставляемых товаров, работ, услуг и их характеристики».

2. Участник размещения заказа должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров, работ, услуг в соответствии с техническими требованиями.

3.  По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

4. Все временные интервалы измеряются в сутках, неделях, месяцах начиная с момента вступления договора в силу.

5. Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров.

Технические условия

Соответствие поставляемых товаров, требованиям функциональных характеристик (потребительских свойств), а также их количественных и качественных характеристик.

Обязательные требования, предъявляемые к поставляемым товарам

Все товары должны соответствовать требованиям, сформулированным в подразделе «Перечень поставляемых товаров, работ, услуг и их характеристики».

К поставляемым товарам предъявляются дополнительные требования проведения пуско-наладочных работ, описание которых и условия выполнения приведены непосредственно в перечне поставляемых товаров и их технических характеристиках.

«Перечень поставляемых товаров, работ, услуг и их характеристики»

1. Поставка оборудования (далее Оборудование) производится по адресу:               г. Москва, 1-й Дорожный проезд д.8. Исполнитель предоставляет документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. В случае поставки импортного Оборудования, документация предоставляется также на английском языке.

2. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными для оборудования действующими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия (качества). Исполнитель несет ответственность за приобретение всех необходимых разрешений при осуществлении поставки Оборудования.

3. Все аппаратное обеспечение разных модулей поставляемого оборудования должно быть совместимо между собой.

4. Все аппаратные средства должны быть рассчитаны на работу от электрической сети с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц, и обеспечивать подключение к розеткам по евро стандарту.

5. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяца начиная с даты подписания акта приема-передачи Оборудования (Приложение №3 к Договору).  Оборудование должно быть новое (не прошедшее ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованное, в исправном состоянии, серийно выпускаемое, отражающее все последние модификации конструкций и материалов, выпуска не ранее 2015 г

Оборудование должно быть полностью укомплектовано для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию и должно быть снабжено всеми необходимыми для начала работы расходными материалами.

6. Исполнитель должен гарантировать, что поставленное Оборудование не будет иметь дефектов, связанных с действиями или упущениями Исполнителя при транспортировке и разгрузке оборудования.

7. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов Оборудования Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения, а Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения Заказчика обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены дефектного Оборудования или его частей новыми. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчика подменным оборудованием на время гарантийного ремонта. Гарантийный срок продлевается на период замены дефектного оборудования или его ремонта.

8.   Поставляемое оборудование и пуско-наладочные работы, должны соответствовать следующим техническим и количественным характеристикам:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во (шт.) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP АТС | 1 | IP АТС Yeastar MyPBX U520* Поддерживаемые интерфейсы 2 порта E1/T1/J1 (Поддержка PRI, MFC R2, SS7); до 16 аналоговых портов (FXS/FXO) при использовании модулей S2 (2 FXS), O2 (2 FXO) и SO (FXS и FXO); до 8 GSM-портов (Quad-Band GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz) при использовании модулей GSM; до 8 UMTS-портов (UMTS 850/1900МГц либо 850/2100МГц, либо 900/2100МГц) при использовании модулей UMTS; до 16 BRI-портов при использовании модулей BRI. Функционал 300 внутренних абонентов; 80 одновременных разговоров; запись всех разговоров; трансфер вызова; маршрутизация вызова; парковка вызова; переадресация вызова; захват вызова; режим ожидания; групповой вызов; режим «не беспокоить» (DND); конференц-комнаты; интерком; быстрый набор; очередь; оповещение (Paging Call); детализация звонков (CDR); интерактивный автоответчик (IVR) с гибкой конфигурацией; музыка в режиме ожидания (Music On Hold); функция вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство); поддержка видео; голосовая почта; отображение статуса абонента (BLF); личный кабинет пользователя (MRI- MyPBX Recording Interface); доступ к линиям по PIN-коду; система внешнего доступа к линиям АТС (DISA - Direct Inward System Access); Autoprovision; «черный список»; записная книга; SIP-SMS; русскоязычный административный интерфейс. Сетевые характеристики 3 режима работы с сетью: динамический IP (DHCP), статический IP и PPPoE; межсетевой экран; VLAN; DHCP-сервер; OpenVPN (в продуктах, предназначенных для стран-участников таможенного союза, данная функция отсутствует); DDNS; QoS. VoIP-характеристики протокол: IAX2 и SIP 2.0 (RFC3261); транспорт: UDP, TLS, TCP; транспорт: SRTP (в продуктах, предназначенных для стран-участников таможенного союза, данная функция отсутствует); факс: Т.30, Т.37, Т.38, G.711 Passthrough; аудиокодеки: G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729A; видеокодеки: H261, H263, H263p, H264, MPEG4; режим DTMF: Inband, RFC2833, SIP INFO. Физические характеристик процессор: Texas Instruments; LAN: 1 (10/100 Мб/с); WAN: 1 (10/100 Мб/с); RAM: 1 ГБ; Flash: 512 МБ; USB: 1 (USB 2.0); аудио: вход/выход (Musiс-on-hold/Оповещение); RS232: 1 (Console порт); потребление: 60 Ватт (макс.); питание: 100-240В ~ 50/60Гц 1.5A макс. Комплектация кабель питания; патчкорд; телефонный кабель (2 шт.); консольный кабель (RS232); крепление для стойки (2 шт.); SATA-шлейф (2 шт.); салазки HDD 2.5; установочный CD; гарантийный талон; краткое руководство пользователя; инструкция по установке. |
| 2 | Модуль S2 (2 FXS) | 8 | Модуль с 2-мя портами FXS для подключения 2-х аналоговых телефонов. |
| 3 | Жесткий диск | 2 | Seagate ST9500325AS или эквивалент Общие характеристики Тип: HDD Форм-фактор HDD: 2.5" Характеристики накопителя Объем: 500 Гб Объем буферной памяти: 8 Мб Количество головок: 4 Количество пластин: 2 Скорость вращения: 5400 rpm Интерфейс Подключение: SATA 3Gbit/s Внешняя скорость передачи данных: 300 Мб/с Внутренняя скорость передачи данных: 1175 Мбит/с Поддержка NCQ: есть Временные характеристики Среднее время задержки (Latency): 5.6 мс Механика/Надежность Ударостойкость при работе: 350 G Ударостойкость при хранении: 1000 G Уровень шума простоя: 24 дБ Уровень шума работы: 26 дБ |

* В соответствии с п. 10.3.6(3) ЕПоЗ ГК «Ростех» наименование оборудование не сопровождается понятием “эквивалент” в связи с тем, что закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком.

9. Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента двухстороннего подписания Договора.

Время реакции по гарантийному случаю не должно превышать 2 часа.

Дополнительные требования к закупаемому оборудованию:

1. Требования к документам на оборудование

Оборудование должно сопровождаться гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, сертификатом и деклараций соответствия на средства связи, паспортом (формуляром), технической документацией на русском языке, а также документом, подтверждающим страну происхождения Оборудования (при наличии).

2. Тара и упаковка

Оборудование должно быть упаковано и промаркировано в соответствии с установленными государственными стандартами.

Упаковка должна предохранять груз от повреждений и коррозии при                       транспортировке в адрес поставки и на время гарантийного срока хранения.

Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во время транспортировки и гарантийного срока хранения.

3. Условия поставки

Поставка оборудования должна быть осуществлена на условиях «склад Заказчика».

Дата и время поставки согласовывается с Исполнителем посредством электронной или факсимильной связи не позднее, чем за два рабочих дня до поставки.

4. Место поставки.

г. Москва, Дорожный 1-й проезд, д. 8.